ООО «Компания Энерго-52»

ИНН 5257138539   КПП 525701001

Юридический адрес:  603070, г.Н.Новгород, ул. Сергея Акимова, д.11, кв.65

Р/с 40702810901170000065 к/с 30101810300000000821

в  ФАКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"

(ОАО) НИЖЕГОРОДСКИЙ г. Нижний Новгород

БИК 042202821

Тел.факс. (831)410-80-85

E-mail: energo-52@inbox.ru                    www.electroschetchik.ru

2017 год

АЛЬФА А1800

Многофункциональный трехфазный счетчик электроэнергии

Госреестр №31857-11

Параметры:

- счетчики трансформаторного или прямого включения

- ведение двух наборов графиков по параметрам сети (в каждом наборе до 16 графиков) с

программируемым интервалом для каждого набора в диапазоне от 1 до 60 минут.

- хранение до 35 показаний за предыдущие периоды учета.

- расширенные функции регистрации событий с фиксацией их в журналах с программируемой глубиной до

255 последних случаев.

- Межповерочный интервал – 12 лет.

Все типы счетчиков имеют:

- оптический порт,

- цифровой интерфейс RS-232 или RS-485,

- 4 импульсных канала,

- подсветку ЖКИ (D),

- дополнительное питание.

Для конфигурирования и считывания информации со счетчика используется программный пакет Metercat,

который входит в пакет поставки.

Пример записи исполнения счетчика:

A1802-RALXQV-P4GB-DW-GS-4

Обозначения:

A18 – тип счетчика А1800

02 – класс точности

R – измерение активной и реактивной энергии в однотарифном режиме

A – двунаправленные измерения

L – график нагрузки по энергии и параметрам сети

X – дополнительная память

Q – измерение параметров сети с нормированной погрешностью

V – функция учета потерь

P4 – количество импульсных каналов

G – основной цифровой порт

B – дополнительный цифровой интерфейс

D – подсветка дисплея

W – дополнительное питание

GS - модем

4 – четырехпроводная линия

A1800 трансформаторного включения

Счетчик Альфа А1800 трансформаторного включения предназначен для:

- генерации,

- перетоков,

- высоковольтных и тяговых подстанций,

- распределительных сетей,

- промышленных предприятий,

- использования в качестве датчика сигналов телеизмерений параметров сети.

Параметры счетчика А1800 трансформаторного включения:

- Uном в диапазоне = 3х57,7…220/100…380В, 3х100…380В, Iном(max)=1(10), 5(10)A

- Накопление до 8 графиков нагрузки с программируемым интервалом от 1 до 60 мин

- ГОСТ Р 52323-2005, 52322-2005, 52425-2005.

В базовую модификацию А1800 трансформаторного включения входят:

- память (L) для хранения данных графиков нагрузки и параметров электросети (4 графика с 30- минутными интервалами, глубина хранения 180 дней),

- 4 гальванически развязанных реле (Р4),

- цифровой порт (G) с двумя интерфейсами RS-485 или RS-232

- возможность подключения внешнего адаптера доп. питания (W).

ООО «Компания Энерго-52»

Тел.факс. (831)410-80-85

E-mail: energo-52@inbox.ru                                         www.electroschetchik.ru

Базовые модификации счетчика Альфа А1800 трансформаторного включения

| Модификация | Класс точности | Тип линии | Цена без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерение любых 2 величин (R) из 4-х (активная прямая и обратная, реактивная прямая и обратная) в многотарифном режиме |
| A1805RL-P4G-DW-3 | 0,5S | 3хпроводная | 29 920,00 |
| A1805RL-P4G-DW-4 | 0,5S | 4хпроводная | 29 920,00 |
| A1802RL-P4G-DW-3 | 0,2S | 3хпроводная | 36 490,00 |
| A1802RL-P4G-DW-4 | 0,2S | 4хпроводная | 36 490,00 |
| A1801RL-P4G-DW-3 | 0,1S | 3хпроводная | 40 590,00 |
| A1801RL-P4G-DW-4 | 0,1S | 4хпроводная | 40 590,00 |
| Измерение до 8 величин (RA) в многотарифном режиме (активная и реактивная в двух направлениях, реактивная по 4 квадрантам) |
| A1805RAL-P4G-DW-3 | 0,5S | 3хпроводная | 35 200,00 |
| A1805RAL-P4G-DW-4 | 0,5S | 4хпроводная | 35 200,00 |
| A1802RAL-P4G-DW-3 | 0,2S | 3хпроводная | 41 540,00 |
| A1802RAL-P4G-DW-4 | 0,2S | 4хпроводная | 41 540,00 |
| A1801RAL-P4G-DW-3 | 0,1S | 3хпроводная | 45 560,00 |
| A1801RAL-P4G-DW-4 | 0,1S | 4хпроводная | 45 560,00 |

Стандартные модификации счетчика Альфа А1800 трансформаторного включения с типовым программированием на складе предприятия

| Модификация | Описание |
| --- | --- |
| A1805RL-P4G-DW-4 | Счетчик класса точности 0,5S - Трехэлементный (4х- или 3х-проводная линия) - Uном=3х57,7х100 Iном=5(10), Кт=1, Кн=1 - измеряющий активную и реактивную энергию в одном направлении в режиме многотарифности, - с памятью для хранения данных графиков нагрузки и параметров электросети (2 графика с 30-минутными интервалами, - глубина хранения 360 дней). - 4 гальванически развязанных реле - цифровой порт с двумя интерфейсами RS-485 или RS-232 - подсветка ЖКИ - возможность подключения доп. питания. |
| A1805RAL-P4G-DW-4 | Счетчик класса точности 0,5S - Трехэлементный (4х- или 3х-проводная линия) - Uном=3х57,7х100 Iном=5(10), Кт=1, Кн=1 - измеряющий 4 величины в многотарифном режиме (активная и реактивная в двух направлениях), -с памятью для хранения данных графиков нагрузки и параметров электросети (4 графика с 30-минутными интервалами, глубина хранения 180 дней). - глубина хранения 360 дней). - 4 гальванически развязанных реле - цифровой порт с двумя интерфейсами RS-485 или RS-232 - подсветка ЖКИ - возможность подключения доп. питания. |
| A1805RAL-P4GB-DW-4 | Счетчик класса точности 0,5S - Трехэлементный (4х- или 3х-проводная линия) - Uном=3х57,7х100 Iном=5(10), Кт=1, Кн=1 - измеряющий 4 величины в многотарифном режиме (активная и реактивная в двух направлениях), -с памятью для хранения данных графиков нагрузки и параметров электросети (4 графика с 30-минутными интервалами, глубина хранения 180 дней). - глубина хранения 360 дней). - 4 гальванически развязанных реле - цифровой порт с двумя интерфейсами RS-485 или RS-232 - с доп. интерфейсом RS-485 - подсветка ЖКИ - возможность подключения доп. питания. |
| A1802RAL-P4GB-DW-4 | Счетчик класса точности 0,2S - Трехэлементный (4х- или 3х-проводная линия) - Uном=3х57,7х100 Iном=5(10), Кт=1, Кн=1 - измеряющий 4 величины в многотарифном режиме (активная и реактивная в двух направлениях), -с памятью для хранения данных графиков нагрузки и параметров электросети (4 графика с 30-минутными интервалами, глубина хранения 180 дней). - глубина хранения 360 дней). - 4 гальванически развязанных реле - цифровой порт с двумя интерфейсами RS-485 или RS-232 - с доп. интерфейсом RS-485 - подсветка ЖКИ - возможность подключения доп. питания. |

А1800 прямого включения

Счетчик Альфа А1800 прямого включения предназначен для:

- мелкомоторного сектора,

- жилищного строительства,

- бытовых потребителей,

- учета собственных нужд в энергетике,

- использования в качестве датчика сигналов телеизмерений параметров сети.

Параметры счетчика А1800 прямого включения:

- Накопление до 4 графиков нагрузки с программируемым интервалом от 1 до 60 мин.,

- Uном = 3x220/380В, Iном(max)= 5(120)A

- ГОСТ Р 52323-2005, 52322-2005, 52425-2005

Базовые модификации счетчика Альфа А1800 прямого включения

| Модификация | Класс точности | Цена без НДС |
| --- | --- | --- |
| Измерение любых 2 величин из 4-х (активная прямая и обратная, реактивная прямая и обратная) в многотарифном режиме |
| A1820RL-P4G-D-4 | 0,5S | 27 790,00 |
| С платой дополнительного питания |
| A1820RL-P4G-DW-4 | 0,5S | 28 690,00 |
| Измерение 4-х величин (активная прямая и обратная, реактивная прямая и обратная) в многотарифном режиме, с платой дополнительного питания |
| A1820RAL-P4G-DW-4 | 0,5S | 32 960,00 |

ООО «Компания Энерго-52»

Тел.факс. (831)410-80-85

E-mail: energo-52@inbox.ru                                         www.electroschetchik.ru

Дополнительные опции для счетчика Альфа А1800

Функционал счетчика можно расширить путем добавления опций к базовому типу счетчика. Необходимо

выбрать и добавить обозначение и цену опции к стоимости базового типа счетчика, указанной выше.

Дополнительные измерения

Измерения производятся в соответствии с описанием типа счетчика.

| Описание | Обозначение | Цена без НДС |
| --- | --- | --- |
| Дополнительная память 1Мб для хранения данных графика нагрузки и параметров электросети (не используется совместно с Ethernet) | X | 7 040,00 |
| Измерение параметров сети с нормированной погрешностью | Q | 2 100,00 |
| Функция учета потерь (только для трансформаторного включения; не используется совместно с М ) | V | 2 310,00 |
| Измерение активной энергии по модулю (используется только для однонаправленных счетчиков типа RL, не используется с V) | M | 2 070,00 |

Дополнительные интерфейсы и протоколы

| Описание | Обозначение | Цена без НДС |
| --- | --- | --- |
| Интерфейс RS-485 | B | 2 310,00 |
| Интерфейс RS-232 | S | 2 240,00 |
| Интерфейс RS-485 (Modbus) | B1 | 6 000,00 |
| Интерфейс RS-485 (DLMS) | B5 | 2 950,00 |
| Ethernet, включая доп. память 0,5Мб для хранения данных графика нагрузки и параметров сети (плата Х не устанавливается) | E | 12 340,00 |

Модемы

| Описание | Обозначение | Цена без НДС |
| --- | --- | --- |
| Встраиваемый GSM/GPRS терминал Метроника 100, устанавливаемый в счетчик под крышку зажимов, обеспечивает обмен данными в сети GPRS по протоколу TCP/IP. Уникальное предложение на российском рынке: внутренний источник питания, работающий в широком диапазоне входных напряжений 85-440В, что позволяет модему уверенно работать даже при возникшем перенапряжении и при импульсных помехах амплитудой до 4 кВ. Терминал имеет: интерфейс RS485 для подключения к счетчику и для организации шины подключения других счетчиков, интерфейс USB 2.0 для конфигурирования, поддержку CSD соединения, интеллектуальный сторожевой таймер. Антенна входит в комплект поставки. Требуется SIM-карта с выделенным IP-адресом. |
| Метроника 100 А1800 | GР | 6 490,00 |

ООО «Компания Энерго-52»

Тел.факс. (831)410-80-85

E-mail: energo-52@inbox.ru                                         www.electroschetchik.ru

Альфа Смарт AS1440

Трехфазный счетчик электроэнергии

Госреестр №31857-11

Счетчик Альфа АS1440 может использоваться для:

- коммерческого и технического учета электроэнергии в промышленности,

- мелкомоторном секторе,

- общедомового учета,

- учета у бытового потребителя.

Параметры:

- Счетчик трансформаторного или прямого включения.

- 4 тарифные зоны в сутках, 4 сезона

- ГОСТ Р 52322-2005, 52425-2005, ГОСТ Р 52323-2005, 52322-2005.

- Межповерочный интервал – 14 лет.

В базовую модификацию АS1440 трансформаторного включения входят:

- память для хранения данных графика нагрузки в течение 240 дней по 1 каналу с 30-минутными

интервалами (L),

- интерфейс RS-485 (В),

- 2 импульсных канала (P2),

- дополнительное питание.

Для конфигурирования и считывания информации со счетчика используется программный пакет AlphaSET,

который входит в пакет поставки.

Пример записи исполнения счетчика:

AS1440-511-RALQ-P2U-B-GS

Обозначения:

AS1440 – тип счетчика

5 – класс точности 0,5S

1 – номинал напряжения 3х57,7/100В

1 – номинал тока I ном = 1(2)А (трансформаторное включение)

R – измерение активной и реактивной энергии в одном направлении

A – двунаправленные измерения

L – график нагрузки по энергии и параметрам сети

Q – измерение параметров сети с нормированной погрешностью

P2 – количество импульсных каналов

U – два управляющих входа

B – дополнительный цифровой интерфейс

GS - модем

AS1440 трансформаторного включения

Базовые модификации счетчика Альфа АS1440 трансформаторного включения

| Модификация | Класс точности | Uном | Iном | Цена без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Счетчик, измеряющий активную и реактивную энергию в одном направлении в режиме многотарифности |
| AS1440-111-RL-P2-B | 1,0 | 3х57,7/100В | 1(2)А | Цена зависит от партии и предоставляется по запросу. |
| AS1440-131-RL-P2-B | 1,0 | 3х220/380В | 1(2)А |  |
| AS1440-141-RL-P2-B | 1,0 | 3х100В | 1(2)А |  |
| AS1440-151-RL-P2-B | 1,0 | 3х220В | 1(2)А |  |
| AS1440-112-RL-P2-B | 1,0 | 3х57,7/100В | 5(10)А |  |
| AS1440-132-RL-P2-B | 1,0 | 3х220/380В | 5(10)А |  |
| AS1440-142-RL-P2-B | 1,0 | 3х100В | 5(10)А |  |
| AS1440-152-RL-P2-B | 1,0 | 3х220В | 5(10)А |  |
| AS1440-511-RL-P2-B | 0,5S | 3х57,7/100В | 1(2)А |  |
| AS1440-531-RL-P2-B | 0,5S | 3х220/380В | 1(2)А |  |
| AS1440-541-RL-P2-B | 0,5S | 3х100В | 1(2)А |  |
| AS1440-551-RL-P2-B | 0,5S | 3х220В | 1(2)А |  |
| AS1440-512-RL-P2-B | 0,5S | 3х57,7/100В | 5(10)А |  |
| AS1440-532-RL-P2-B | 0,5S | 3х220/380В | 5(10)А |  |
| AS1440-542-RL-P2-B | 0,5S | 3х100В | 5(10)А |  |
| AS1440-552-RL-P2-B | 0,5S | 3х220В | 5(10)А |  |
| Счетчик, измеряющий активную и реактивную энергию в двух направлениях в режиме многотарифности |
| AS1440-111-RAL-P2-B | 1,0 | 3х57,7/100В | 1(2)А | Цена зависит от партии и предоставляется по запросу. |
| AS1440-131-RAL-P2-B | 1,0 | 3х220/380В | 1(2)А |  |
| AS1440-141-RAL-P2-B | 1,0 | 3х100В | 1(2)А |  |
| AS1440-151-RAL-P2-B | 1,0 | 3х220В | 1(2)А |  |
| AS1440-112-RAL-P2-B | 1,0 | 3х57,7/100В | 5(10)А |  |
| AS1440-132-RAL-P2-B | 1,0 | 3х220/380В | 5(10)А |  |
| AS1440-142-RAL-P2-B | 1,0 | 3х100В | 5(10)А |  |
| AS1440-152-RAL-P2-B | 1,0 | 3х220В | 5(10)А |  |
| AS1440-511-RAL-P2-B | 0,5S | 3х57,7/100В | 1(2)А |  |
| AS1440-531-RAL-P2-B | 0,5S | 3х220/380В | 1(2)А |  |
| AS1440-541-RAL-P2-B | 0,5S | 3х100В | 1(2)А |  |
| AS1440-551-RAL-P2-B | 0,5S | 3х220В | 1(2)А |  |
| AS1440-512-RAL-P2-B | 0,5S | 3х57,7/100В | 5(10)А |  |
| AS1440-532-RAL-P2-B | 0,5S | 3х220/380В | 5(10)А |  |
| AS1440-542-RAL-P2-B | 0,5S | 3х100В | 5(10)А |  |
| AS1440-552-RAL-P2-B | 0,5S | 3х220В | 5(10)А |  |

Стандартные модификации счетчика Альфа Смарт АS1440 трансформаторного включения с

типовым программированием на складе предприятия:

| Модификация | Описание | Цена без НДС |
| --- | --- | --- |
| AS1440-512-RL-P2-B | Счетчик класса точности 0,5S, - Uном=3х57,7/100В, Iном=5(10)А, , Кт=1, Кн=1 - измеряющий активную и реактивную энергию в одном направлении в режиме многотарифности - память для хранения данных графика нагрузки в течение 240 дней по 1 каналу с 30-минутными интервалами (L), - интерфейс RS-485 (В), - 2 импульсных канала (P2), - дополнительное питание. | Цена зависит от партии и предоставляется по запросу. |
| AS1440-512-RAL-P2-B | Счетчик класса точности 0,5S, - Uном=3х57,7/100В, Iном=5(10)А, , Кт=1, Кн=1 - измеряющий активную и реактивную энергию в двух направлениях в режиме многотарифности - память для хранения данных графика нагрузки в течение 240 дней по 1 каналу с 30-минутными интервалами (L), - интерфейс RS-485 (В), - 2 импульсных канала (P2), - дополнительное питание. | Цена зависит от партии и предоставляется по запросу. |

AS1440 прямого включения

В базовую модификацию АS1440 прямого включения входят:

- память для хранения данных графика нагрузки “L” (240 дней по 1 каналу с 30-минутными интервалами),

- интерфейс RS-485.

Базовые модификации счетчика Альфа Смарт АS1440 прямого включения

| Модификация | Класс точности | Uном | Iном | Цена без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Счетчик, измеряющий активную и реактивную энергию в одном направлении в режиме многотарифности |
| AS1440-133-RL-B | 1,0 | 3х220/380В | 5(100)A | Цена зависит от партии и предоставляется по запросу. |
| Счетчик, измеряющий активную и реактивную энергию в двух направлениях в режиме многотарифности |
| AS1440-133-RAL-B | 1,0 | 3х220/380В | 5(100)A | Цена зависит от партии и предоставляется по запросу. |

Дополнительные опции для счетчика Альфа Смарт АS1440

Функционал счетчика можно расширить путем добавления опций к базовому типу счетчика. Необходимо

выбрать и добавить обозначение и цену опции к стоимости базового типа счетчика, указанной выше.

Дополнительные измерения:

Измерения производятся в соответствии с описанием типа счетчика.

| Описание | Обозначение | Цена без НДС |
| --- | --- | --- |
| Измерение параметров сети с нормированной погрешностью | Q | Цена зависит от партии и предоставляется по запросу. |
| Измерение активной энергии по модулю | M |  |
| Чтение без питания | N |  |

Дополнительные интерфейсы и протоколы

| Описание | Обозначение | Цена без НДС |
| --- | --- | --- |
| Интерфейс RS-232 (замещает символ В в обозначении типа) | S | Цена зависит от партии и предоставляется по запросу. |
| 4 импульсных канала (доп. плата) | P4 |  |
| 2 управляющих входа (доп. плата) | U |  |
| Силовое реле (контактор) Только для счетчиков прямого включения. | K |  |
| DLMS | - |  |

Модемы (поставляются из Германии под заказ)

| Описание | Обозначение | Цена без НДС |
| --- | --- | --- |
| GSM-модем, устанавливается на внутренней стороне крышки зажимов, имеет: - цифровой интерфейс RS-485 четырехпроводный для организации шины связи, - внешний источник питания, внешнюю антенну, - таймер автоматической перезагрузки. |
| Встроенный GSM-модем | GS | Цена зависит от партии и предоставляется по запросу. |
| GSM-модем, приобретаемый отдельно | GSM-модем для счетчика AS1440 |  |

Дополнительное питание

| Описание | Обозначение | Цена без НДС |
| --- | --- | --- |
| Плата дополнительного питания 220В с гальванической развязкой. Не требует адаптера дополнительного питания (не устанавливается с U и P4). | W | Цена зависит от партии и предоставляется по запросу. |

ООО «Компания Энерго-52»

Тел.факс. (831)410-80-85

E-mail: energo-52@inbox.ru                                         www.electroschetchik.ru

Альфа А1140

Трехфазный электронный счетчик электроэнергии

Госреестр №33786-07

Счетчик Альфа А1140 может использоваться:

- для коммерческого и технического учета электроэнергии в мелкомоторном секторе,

- у бытового потребителя.

Параметры счетчика:

- Счетчик трансформаторного или прямого включения.

- Измерение активной энергии в двух направлениях в режиме многотарифности, реактивную энергию в

двух направлениях общую и максимальную мощность

- Универсальное подключение

- Трансформаторное включение Uном в диапазоне 3х57,7…230/100…400В, 3х100…230В, Iном= 1(2), 5(6),

5(10) А

- Непосредственное включение Uном = 3х230/400В, Iном= 5(100) А для класса точности 1,0 и Iном=

10(100) А для класса точности 0,5S

- 4 тарифные зоны в сутках, 12 сезонов

- ГОСТ Р 52322-2005, 52425-2005, 52323-2005, 52322-2005).

- Межповерочный интервал - 16 лет.

- Срок службы не менее 30 лет

Для конфигурирования и считывания информации со счетчика используется программный пакет AlphaPlus

100, который входит в пакет поставки.

Пример записи исполнения счетчика:

A1140-05-RAL-S-GS-4T

Обозначения:

A1140 – тип счетчика

05 – класс точности

R – измерение активной и реактивной энергии в одном направлении

A – двунаправленные измерения

L – график нагрузки по энергии и параметрам сети

S – цифровой интерфейс

GS – модем

4 – трех- или четырехпроводная сеть

Т – трансформаторное включение

Базовые модификации счетчика А1140

В базовую модификацию А1140 входят:

- память для хранения данных графика нагрузки в течение 240 дней по 1 каналу с 30-минутными

интервалами (L),

- цифровой интерфейс RS-232 (S), позволяющий подключать на одну шину до 10 счетчиков,

- функция дополнительного питания (W).

Базовые модификации счетчика Альфа А1140 трансформаторного включения

| Модификация | Класс точности | Цена без НДС |
| --- | --- | --- |
| A1140-10-RAL-SW-4-Т | 1,0 | 7 760,00 |
| A1140-05-RAL-SW-4-Т | 0,5S | 11 420,00 |

Базовые модификации счетчика Альфа А1140 прямого включения

| Модификация | Класс точности | Цена без НДС |
| --- | --- | --- |
| A1140-10-RAL-SW-4-П | 1,0 | 7 760,00 |
| A1140-05-RAL-SW-4-П | 0,5S | 11 420,00 |

Дополнительные опции для счетчика Альфа А1140

Дополнительные интерфейсы и протоколы

| Описание | Обозначение | Цена без НДС |
| --- | --- | --- |
| Интерфейс RS-485. Преобразователь RS- 232/RS-485 (замещает символ S в обозначении типа) | B | 830,00 |

Модемы

| Описание | Обозначение | Цена без НДС |
| --- | --- | --- |
| Встраиваемый GSM/GPRS терминал Метроника 100, устанавливаемый в счетчик в специальном модуле под крышку зажимов, обеспечивает обмен данными в сети GPRS по протоколу TCP/IP. Уникальное предложение на российском рынке: внутренний источник питания, работающий в широком диапазоне входных напряжений 85-440В, что позволяет модему уверенно работать даже при возникшем перенапряжении и при импульсных помехах амплитудой до 4 кВ. Терминал имеет: интерфейс RS232 для подключения к счетчику, интерфейс RS485 для организации шины подключения других счетчиков, поддержку CSD соединения, интеллектуальный сторожевой таймер. Антенна входит в комплект поставки. Требуется SIM-карта с выделенным IP-адресом. Может использоваться только с цифровым интерфейсом RS-232 (S) счетчика. |
| Встроенный GSM-модем (заказывается вместе со счетчиком) | GР | 5 490,00 |
| GSM-модем, заказываемый отдельно | Встроенный GSM-модем для А1140 | 5 870,00 |

Дополнительное питание

| Описание | Обозначение | Цена без НДС |
| --- | --- | --- |
| Внешний адаптер дополнительного питания для сети переменного напряжения 220 В +- 20% | AT-4012 | 950, 00 |

ООО «Компания Энерго-52»

Тел.факс. (831)410-80-85

E-mail: energo-52@inbox.ru                                         www.electroschetchik.ru

Альфа А1700

Трехфазный счетчик электроэнергии

Госреестр №25416-08

Счетчик Альфа А1140 может устанавливаться:

- в распределительных сетях

- у промышленного потребителя

Параметры счетчика:

- Вычисление и отображение параметров электроэнергии: напряжения и тока пофазно, частоты сети,

коэффициента мощности, фазных углов тока и напряжения

- Учет по 32 тарифным зонам и 12 сезонам.

- Трансформаторное включение Uном= 57,7/100, 3х100, 3х230/400В, Iном=5А (Imax=6A), 5(10)А.

- ГОСТ Р 52322-2005, 52425-2005, 52323-2005, 52485-2005

- Межповерочный интервал – 12 лет

Для конфигурирования и считывания информации со счетчика используется программный пакет AlphaPlus

100, который входит в пакет поставки.

Пример записи исполнения счетчика:

AV10-RAL-P14U-BS-N-4

Обозначения:

AV – тип счетчика А1700

10 – класс точности 1

R – измерение активной и реактивной энергии и мощности в многотарифном режиме в одном направлении

A – двунаправленные измерения

L – график нагрузки по энергии и параметрам сети

P14 – наличие четырех полупроводниковых реле

U – наличие четырех телеметрических входов для учета потребления от других датчиков

B,S – цифровые интерфейсы

N – наличие возможности управления нагрузкой по одному из каналов группы реле Р24

4 – четырехпроводная линия

Базовые модификации счетчика А1700

В базовую модификацию А1700 входят:

- память для хранения данных графика нагрузки в течение 112 дней по 4 каналам 30-мин. интервалы (L),

- 4 полупроводниковых реле.

Базовые модификации счетчика Альфа А1700

| Модификация | Класс точности | Тип линии | Цена без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Счетчик активной энергии и максимальной мощности в одном направлении |
| AV10-TL-P14-3 | 1,0 | 3хпроводная | 14 910,00 |
| AV10-TL-P14-4 | 1,0 | 4хпроводная | 15 350,00 |
| AV05-TL-P14-3 | 0,5S | 3хпроводная | 16 870,00 |
| AV05-TL-P14-4 | 0,5S | 4хпроводная | 17 310,00 |
| Счетчик активной энергии и максимальной мощности в двух направлениях |
| AV10-TAL-P14-3 | 1,0 | 3хпроводная | 16 420,00 |
| AV10-TAL-P14-4 | 1,0 | 4хпроводная | 16 860,00 |
| AV05-TAL-P14-3 | 0,5S | 3хпроводная | 18 240,00 |
| AV05-TAL-P14-4 | 0,5S | 4хпроводная | 18 680,00 |
| Счетчик, измеряющий 2 величины в многотарифном режиме (активную и реактивную энергию) и реактивную энергию по 4 квадрантам без режима многотарифности |
| AV10-RL-P14-3 | 1,0 | 3хпроводная | 16 420,00 |
| AV10-RL-P14-4 | 1,0 | 4хпроводная | 16 860,00 |
| AV05-RL-P14-3 | 0,5S | 3хпроводная | 18 230,00 |
| AV05-RL-P14-4 | 0,5S | 4хпроводная | 18 670,00 |
| Счетчик, измеряющий 4 величины в многотарифном режиме (активную и реактивную энергию в двух направлениях или реактивную по 4 квадрантам и т.п.) и реактивную энергию по 4 квадрантам без режима многотарифности |
| AV10-RAL-P14-3 | 1,0 | 3хпроводная | 16 800,00 |
| AV10-RAL-P14-4 | 1,0 | 4хпроводная | 17 240,00 |
| AV05-RAL-P14-3 | 0,5S | 3хпроводная | 19 570,00 |
| AV05-RAL-P14-4 | 0,5S | 4хпроводная | 20 010,00 |

Стандартные модификации счетчика Альфа А1700 включения с типовым программированием на

складе предприятия

| Модификация | Описание |
| --- | --- |
| AV05-RL-P14B-4 | Счетчик класса точности 0,5S - Трехэлементный (4х- или 3х-проводная линия) - Uном=3х57,7х100 Iном=5(10), Кт=1, Кн=1 - измеряющий активную и реактивную потребленную энергию в одном направлении в режиме многотарифности - с памятью для хранения данных графика нагрузки в течение 112 дней по 4 каналам 30-мин. интервалы (L), - 4 полупроводниковых реле. |
| AV10-RL-P14B-4 | Счетчик класса точности 0,5S - Трехэлементный (4х- или 3х-проводная линия) - Uном=3х57,7х100 Iном=5(10), Кт=1, Кн=1 - измеряющий активную и реактивную потребленную энергию в одном направлении в режиме многотарифности - с памятью для хранения данных графика нагрузки в течение 112 дней по 4 каналам 30-мин. интервалы (L), - 4 полупроводниковых реле. |

Дополнительные опции для счетчика Альфа А1700

Функционал счетчика можно расширить путем добавления опций к базовому типу счетчика. Необходимо

выбрать и добавить обозначение и цену опции к стоимости базового типа счетчика, указанной выше.

Телеметрические модули:

Для одного счетчика возможно использование

- Только одного вида телеметрических модулей (P24 или U),

- либо телеметрических модулей U, либо реле управления нагрузкой N.

| Описание | Обозначение | Цена без НДС |
| --- | --- | --- |
| 4 полупроводниковых реле для второй системы учета | P24 | 2 920,00 |
| 4 телеметрических входа для учета данных от других датчиков (счетчиков электроэнергии, тепла, воды, газа) | U | 6 440,00 |

Дополнительные интерфейсы и протоколы

Возможно использование для одного счетчика только одного вида цифровых модулей.

| Описание | Обозначение | Цена без НДС |
| --- | --- | --- |
| Интерфейс RS-232 | S | 2 320,00 |
| Интерфейс RS-485 и RS-232 | B | 2 320,00 |

Реле управления нагрузкой

| Описание | Обозначение | Цена без НДС |
| --- | --- | --- |
| В качестве реле управления нагрузкой используется один из телеметрических выходов группы Р14 или Р24 (задается программно). | N | - |

Модемы

| Описание | Обозначение | Цена без НДС |
| --- | --- | --- |
| Встраиваемый GSM/GPRS терминал Метроника 100, устанавливаемый в счетчик в специальном модуле под крышку зажимов, обеспечивает обмен данными в сети GPRS по протоколу TCP/IP. Уникальное предложение на российском рынке: внутренний источник питания, работающий в широком диапазоне входных напряжений 85-440В, что позволяет модему уверенно работать даже при возникшем перенапряжении и при импульсных помехах амплитудой до 4 кВ. Терминал имеет: интерфейс RS232 для подключения к счетчику, интерфейс RS485 для организации шины подключения других счетчиков, поддержку CSD соединения, интеллектуальный сторожевой таймер. Антенна входит в комплект поставки. Требуется SIM-карта с выделенным IP-адресом. Может использоваться с цифровыми интерфейсами RS-232 (S) или RS485 (B) счетчика. |
| Метроника 100 А1700 | GP | 6 500,00 |

Дополнительное питание

| Описание | Обозначение | Цена без НДС |
| --- | --- | --- |
| Внешний адаптер дополнительного питания для сети переменного напряжения 220 В +- 20% | AT-4012/2 | 1 000,00 |

ООО «Компания Энерго-52»

Тел.факс. (831)410-80-85

E-mail: energo-52@inbox.ru                                         www.electroschetchik.ru

Альфа А2

Многофункциональный трехфазный счетчик электроэнергии

Госреестр №27428-09

Счетчик Альфа А2 может использоваться для:

- генерации,

- высоковольтных подстанций,

- учета собственных нужд,

- распределительных сетей,

- промышленного потребителя,

- учета на подвижном составе железных дорог.

Параметры счетчика:

- Uном = 3х 57,7/100, 3х220/380 (3х230/400), 3х63/110, 3х100, 3х220 (230) В,

- Iном=1(2), 5(10), 40 (Imax=150)A

- измерение до 46 величин, относящихся к параметрам электроэнергии: ток, напряжение и мощность по

фазам, cosφ, частоту сети, гармоники по фазам тока и напряжения. Есть возможность задавать

пороговые величины.

- ГОСТ Р 52323-2005, 52425-2005

- Межповерочный интервал – 12 лет.

Для программирования и считывания информации со счетчика используется программный пакет AlphaPlus W

(AEP), который входит в пакет поставки.

Модификации счетчика А2

Базовые модификации счетчика Альфа А2 трансформаторного включения

| Модификация | Класс точности | Тип линии | Цена без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Счетчик активной энергии и максимальной мощности в одном направлении |
| A2T2-3-00-Т | 0,5S | 3хпроводная | 22 920,00 |
| A2T2-4-00-Т | 0,5S | 4хпроводная | 23 650,00 |
| A2T1-3-00-Т | 0,5S | 3хпроводная | 23 960,00 |
| A2T1-4-00-Т | 0,5S | 4хпроводная | 24 690,00 |
| Счетчик активной энергии и максимальной мощности в одном направлении c хранением двух каналов графиков нагрузки (активная потребленная и активная выданная) |
| A2T2-3-L-00-Т | 0,5S | 3хпроводная | 22 920,00 |
| A2T2-4-L-00-Т | 0,5S | 4хпроводная | 23 650,00 |
| A2T1-3-L-00-Т | 0,5S | 3хпроводная | 23 960,00 |
| A2T1-4-L-00-Т | 0,5S | 4хпроводная | 24 690,00 |
| Счетчик, измеряющий активную и реактивную энергию и максимальную мощность в одном направлении |
| A2R2-3-00-Т | 0,5S | 3хпроводная | 23 950,00 |
| A2R2-4-00-Т | 0,5S | 4хпроводная | 24 680,00 |
| A2R1-3-00-Т | 0,5S | 3хпроводная | 28 850,00 |
| A2R1-4-00-Т | 0,5S | 4хпроводная | 29 580,00 |
| Счетчик, измеряющий активную энергию и максимальную мощность в двух направлениях с дополнительным измерением реактивной энергии по 4 квадрантам без режима многотарифности |
| A2R2-3-A-00-Т | 0,5S | 3хпроводная | 23 950,00 |
| A2R2-4-A-00-Т | 0,5S | 4хпроводная | 24 680,00 |
| A2R1-3-A-00-Т | 0,5S | 3хпроводная | 28 850,00 |
| A2R1-4-A-00-Т | 0,5S | 4хпроводная | 29 580,00 |
| Счетчик, измеряющий активную и реактивную энергию и максимальную мощность в одном направлении c хранением четырех каналов графиков нагрузки (активная потребленная и выданная, реактивная потребленная и выданная) |
| A2R2-3-L-00-Т | 0,5S | 3хпроводная | 28 300,00 |
| A2R2-4-L-00-Т | 0,5S | 4хпроводная | 29 030,00 |
| A2R1-3-L-00-Т | 0,5S | 3хпроводная | 33 200,00 |
| A2R1-4-L-00-Т | 0,5S | 4хпроводная | 33 930,00 |
| Счетчик, измеряющий активную энергию и максимальную мощность в двух направлениях c хранением четырех каналов графиков нагрузки (активная потребленная и выданная, реактивная потребленная и выданная) с дополнительным измерением реактивной энергии по 4 квадрантам без режима многотарифности |
| A2R2-3-AL-00-Т | 0,5S | 3хпроводная | 28 300,00 |
| A2R2-4-AL-00-Т | 0,5S | 4хпроводная | 29 030,00 |
| A2R1-3-AL-00-Т | 0,5S | 3хпроводная | 33 210,00 |
| A2R1-4-AL-00-Т | 0,5S | 4хпроводная | 33 940,00 |

Базовые модификации счетчика Альфа А2 прямого включения

| Модификация | Класс точности | Тип линии | Цена без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| Счетчик активной энергии и максимальной мощности в одном направлении |
| A2T2-3-00-П | 0,5S | 3хпроводная | 22 920,00 |
| A2T2-4-00-П | 0,5S | 4хпроводная | 23 650,00 |
| Счетчик активной энергии и максимальной мощности в одном направлении c хранением двух каналов графиков нагрузки (активная потребленная и активная выданная) |
| A2T2-3-L-00-П | 0,5S | 3хпроводная | 22 920,00 |
| A2T2-4-L-00-П | 0,5S | 4хпроводная | 23 650,00 |
| Счетчик, измеряющий активную и реактивную энергию и максимальную мощность в одном направлении |
| A2R2-3-00-П | 0,5S | 3хпроводная | 23 950,00 |
| A2R2-4-00-П | 0,5S | 4хпроводная | 24 680,00 |
| Счетчик, измеряющий активную энергию и максимальную мощность в двух направлениях с дополнительным измерением реактивной энергии по 4 квадрантам без режима многотарифности |
| A2R2-3-A-00-П | 0,5S | 3хпроводная | 23 950,00 |
| A2R2-4-A-00-П | 0,5S | 4хпроводная | 24 680,00 |
| Счетчик, измеряющий активную и реактивную энергию и максимальную мощность в одном направлении c хранением четырех каналов графиков нагрузки (активная потребленная и выданная, реактивная потребленная и выданная) |
| A2R2-3-L-00-П | 0,5S | 3хпроводная | 28 300,00 |
| A2R2-4-L-00-П | 0,5S | 4хпроводная | 29 030,00 |
| Счетчик, измеряющий активную энергию и максимальную мощность в двух направлениях c хранением четырех каналов графиков нагрузки (активная потребленная и выданная, реактивная потребленная и выданная) с дополнительным измерением реактивной энергии по 4 квадрантам без режима многотарифности |
| A2R2-3-AL-00-П | 0,5S | 3хпроводная | 28 310,00 |
| A2R2-4-AL-00-П | 0,5S | 4хпроводная | 29 040,00 |

Специальное вибростойкое исполнение счетчика Альфа А2 для подвижного состава:

| Модификация | Класс точности | Тип линии | Цена без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| A2R2-4-A-00-Т | 0,5S | 4хпроводная | 27 760,00 |

Дополнительные опции для счетчика Альфа А2

Функционал счетчика можно расширить путем добавления опций к базовому типу счетчика. Необходимо

выбрать и добавить обозначение и цену опции к стоимости базового типа счетчика, указанной выше.

Дополнительные интерфейсы и протоколы

| Описание | Обозначение | Цена без НДС |
| --- | --- | --- |
| Четырехпроводный RS-422 (RS-485), плата с двумя гальванически развязанными группами реле по четыре реле в каждой группе на две независимые системы учета, реле управления нагрузкой | С29 | 5 100,00 |

Дополнительное питание

Используется для счетчиков трансформаторного включения.

| Описание | Обозначение | Цена без НДС |
| --- | --- | --- |
| Внешний адаптер дополнительного питания для сети переменного напряжения 220 В +- 20% | AT-4012/2 | 1 000,00 |

ООО «Компания Энерго-52»

Тел.факс. (831)410-80-85

E-mail: energo-52@inbox.ru                                         www.electroschetchik.ru

Альфа СМАРТ AS300

Однофазный счетчик электроэнергии

Госреестр №49167-12

Счетчик Альфа АS300 может использоваться для:

в системах учёта на розничном рынке электроэнергии,

в системах Smart Metering,

в коммерческом и мелкомоторном секторе,

в частном секторе для бытового учёта.

Параметры:

класс точности 1 (активная энергия)

тарифная структура: 12 сезонов, 30 специальных дат, 6 тарифов по энергии, 6 тарифов по мощности, 24

суточных тарифных расписания, 12 недельных тарифных расписаний

Максимальная глубина хранения часовых профилей нагрузки активной и реактивной электроэнергии в

прямом и обратном направлении (четыре канала учета) - 90 суток

расширенные функции защиты

контактор 100А

ГОСТ 22261-94, ГОСТ Р 52320-2005, 52322-2005, 52425-2005.

Межповерочный интервал – 16 лет.

В базовую модификацию АS300 входят:

Интегрированный контактор (К),

Базовый (максимальный) ток 5 (60)А (D)

Протокол DLMS (D).

Для конфигурирования и считывания информации со счетчика используется программный пакет SMARTset,

который входит в пакет поставки. ПО доступно для скачивания на сайте www.elster.ru

Пример записи исполнения счетчика:

AS300KDBD-PL

Обозначения:

AS300 – тип счетчика

K – интегрированный контактор

D – базовый (максимальный) ток 5 (60)А

B – интерфейс RS-485 + 2реле

D – протокол DLMS

PL – коммуникационный модуль PLC

Базовые модификации счетчика Альфа СМАРТ AS300:

| Модификация | Доп. интерфейс | Коммуникация | Цена без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| AS300KD1D-PL | 1реле | Интегрированный PLC | Цена зависит от партии и предоставляется по запросу. |

Дополнительное оборудование для работы со счетчиками серии Альфа

| Описание | Обозначение | Цена без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оптический преобразователь АЕ2 для связи счетчиков серии АЛЬФА через оптический порт с компьютером (интерфейс USB2.0) | AE2 | 6 770,00 |  |
| Блок испытательный переходной для подключения счетчиков электроэнергии к трехфазной сети | BTS | 6 920,00 |  |
| Разветвитель интерфейса RS- 422/485 один счетчик / шина | ПР-3 | 2 640,00 |  |
| Разветвитель интерфейса RS- 422/485 | ПР-6 | 2 500,00 |  |